## Slide 1
Sistemas de Representación · PCI1119
1
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE TEMUCO · ESCUELA DE INGENIERÍA
Proyección ortogonal:
el sistema diédrico
Fundamentos de la representación de un objeto tridimensional sobre planos
Miguel Godoy Díaz
Unidad 2 · Clase 5 · Segundo semestre 2026
Notes: Presentar el objetivo de la unidad antes de entrar en materia.

## Slide 2
Sistemas de Representación · PCI1119
2
En esta clase
Por qué proyectamos
Del objeto en el espacio al dibujo en el plano.
Los tres planos
Horizontal, vertical y de perfil; la recta de tierra.
El abatimiento
Cómo el espacio tridimensional cabe en una hoja.
Ejercicio 2.1
Vistas de una pieza sencilla, en clase.

## Slide 3
Sistemas de Representación · PCI1119
3
2.1
Los planos de proyección
Qué son, cómo se relacionan y por qué son tres

## Slide 4
Sistemas de Representación · PCI1119
4
2.1 · LOS PLANOS DE PROYECCIÓN
Los tres planos de proyección
El plano horizontal (PH) recoge la vista superior o planta del objeto.
El plano vertical (PV) recoge la vista frontal o alzado.
El plano de perfil (PP) recoge la vista lateral.
La intersección entre PH y PV es la recta de tierra.
Los tres planos dividen el espacio en cuatro diedros; usamos el primero.
Figura o lámina
Fig. 2.1 — Disposición de los tres planos.

## Slide 5
Sistemas de Representación · PCI1119
5
2.2 · CONVENCIONES
Sistema europeo y sistema americano
Sistema europeo
Primer diedro · norma ISO
El objeto se sitúa entre el observador y el plano.
La vista se proyecta detrás del objeto.
La planta se dibuja bajo el alzado.
Es el sistema que usaremos en el curso.
Sistema americano
Tercer diedro · norma ANSI
El plano se sitúa entre el observador y el objeto.
La vista se proyecta delante del objeto.
La planta se dibuja sobre el alzado.
Habitual en documentación técnica de EE.UU.

## Slide 6
Sistemas de Representación · PCI1119
6
CONCEPTO CLAVE
Recta de tierra
Línea de intersección entre el plano horizontal y el plano vertical de proyección. Toda la construcción diédrica se ordena respecto de ella: las líneas de referencia que unen planta y alzado le son siempre perpendiculares.
Se abrevia LT en la rotulación de las láminas.
En el primer diedro, planta y alzado quedan a lados opuestos de la LT.
Error frecuente: dibujar las líneas de referencia oblicuas a la LT.

## Slide 7
Sistemas de Representación · PCI1119
7
2.4 · PROCEDIMIENTO
Cómo obtener las tres vistas
01
Elegir el alzado
La vista más representativa de la pieza, con menos líneas ocultas.
02
Proyectar la planta
Bajo el alzado, alineada por líneas de referencia verticales.
03
Proyectar el perfil
A la derecha del alzado, alineada por líneas horizontales.
04
Revisar y rotular
Comprobar correspondencias, acotar y completar el cajetín.

## Slide 8
Sistemas de Representación · PCI1119
8
2.3 · LECTURA DE LÁMINA
Área de lámina — inserta aquí el dibujo, escaneo o captura de CAD
Lámina 2.1 — Vistas normalizadas de una pieza prismática. Fuente: elaboración propia.

## Slide 9
Sistemas de Representación · PCI1119
9
TRABAJO EN CLASE · 25 MINUTOS
Ejercicio 2.1 — Vistas de una pieza
Dibuja alzado, planta y perfil izquierdo de la pieza de la figura.
Escala 1:1, lápiz 2H para trazado auxiliar y HB para el definitivo.
Marca las aristas ocultas con línea de trazos.
Completa el cajetín con tu nombre, sección y fecha.
Entrega: al final de la clase, en formato lámina A4 con cajetín completo.
Enunciado gráfico o perspectiva de la pieza

## Slide 10
Sistemas de Representación · PCI1119
10
EVALUACIÓN
Criterios de corrección de la lámina
Criterio | Qué se observa | Pts.
Correspondencia entre vistas | Alineación por líneas de referencia; coherencia de medidas. | 30
Normalización del trazo | Tipos de línea, grosores y uso correcto de la línea de trazos. | 25
Acotación | Cotas completas, no redundantes y bien ubicadas. | 25
Rotulación y cajetín | Legibilidad, datos completos, limpieza de la lámina. | 20

## Slide 11
Sistemas de Representación · PCI1119
11
CIERRE DE LA CLASE
Lo que hay que llevarse
Proyectar es elegir desde dónde se mira, no sólo dibujar lo que se ve.
Tres vistas bien correspondidas describen la pieza sin ambigüedad.
La recta de tierra ordena la construcción; si se pierde, se pierde el dibujo.
Próxima clase
Vistas auxiliares y secciones. Trae la lámina 2.1 terminada.
Bibliografía
Osers, H. Estudio de geometría descriptiva, cap. 3 · Gordon, V. Curso de geometría descriptiva, §2.