## Slide 1
Asignatura
PCI 1119
Unidad
Capítulo 1 — Introducción
1
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE TEMUCO · INGENIERÍA CIVIL INDUSTRIAL
Introducción a los
sistemas de representación
Del objeto en el espacio al plano que otra persona puede leer sin ambigüedad
Miguel Godoy Díaz
Sistemas de Representación · PCI 1119 · Capítulo 1
Notes: · Idea que debe quedar: este curso enseña un idioma, no un pasatiempo; un plano solo sirve si el que lo recibe entiende exactamente lo mismo que el que lo dibujó. · Presentarme y ubicar el ramo dentro de la carrera: casi todo lo que van a proyectar como ingenieros se comunica con dibujos. · Anécdota corta: un error de lectura de plano cuesta material, tiempo y horas de trabajo; la norma existe justamente para eliminar la interpretación personal. · Pregunta a la sala: ¿alguien ha tenido que armar un mueble o un equipo con solo un instructivo gráfico? ¿Qué falló cuando falló?

## Slide 2
Asignatura
PCI 1119
Unidad
Capítulo 1 — Introducción
2
1 · PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA
Qué se espera de usted este semestre
R1 — Identificar los tipos de proyección gráfica y sus aplicaciones.
R2 — Aplicar proyecciones para representar soluciones de ingeniería.
Controles en las semanas 4 y 10; pruebas en las semanas 7 y 12.
Proyecto en AutoCAD: 30 % de la nota final.
Materiales desde la primera práctica: HB y 2H, escuadras, compás, escalímetro y croquera.
Notes: · Idea que debe quedar: el objetivo real es doble — dibujar un objeto para que otro lo entienda, y leer un plano ajeno para reconstruir el objeto. · Insistir en los materiales: quien llega sin escuadras ni escalímetro no puede trabajar en clase; no es un requisito decorativo. · Avisar que el proyecto en AutoCAD pesa 30 % y se construye durante el semestre, no la última semana. · Pregunta a la sala: ¿cuántos han abierto alguna vez un software CAD? Sirve para calibrar el ritmo de la parte digital.

## Slide 3
Asignatura
PCI 1119
Unidad
Capítulo 1 — Introducción
3
2 · DIBUJO TÉCNICO
Dibujo artístico y dibujo técnico
Dibujo artístico
Expresa
Finalidad expresiva y estética.
Interpretación abierta y personal.
Reglas libres: las pone el autor.
El valor está en la mirada propia.
Dibujo técnico
Informa
Finalidad informativa y unívoca.
Lectura única: todos leen lo mismo.
Reglas normalizadas: ISO, NCh, ASME.
Describe forma, dimensiones y características.
Notes: · Idea que debe quedar: la palabra clave es normalizado; un plano funciona porque emisor y receptor comparten el mismo código. · Nombrar las normas concretas: ISO 128 e ISO 5457, y en Chile las NCh del INN, homólogas de las ISO. · Ejemplo: qué significa una línea de trazos, cómo se ordenan las vistas, cómo se escribe una cota; nada de eso se improvisa. · Pregunta a la sala: si el dibujo admite dos lecturas distintas, ¿de quién es la culpa cuando la pieza sale mal?

## Slide 4
Asignatura
PCI 1119
Unidad
Capítulo 1 — Introducción
4
3 · GEOMETRÍA DESCRIPTIVA
Geometría descriptiva
Estudia cómo representar figuras del espacio tridimensional sobre un plano bidimensional de modo que la representación sea reversible: del dibujo plano se puede reconstruir la posición y las dimensiones del objeto.
Representación: llevar punto, recta, plano o sólido a la hoja.
Posición: si dos elementos se cortan, son paralelos o perpendiculares, y dónde.
Medida: verdadera magnitud de segmentos, ángulos y superficies.
El dibujo técnico aporta las convenciones; la geometría descriptiva, los fundamentos.
Notes: · Idea que debe quedar: lo esencial es la reversibilidad, no el parecido visual. · Ejemplo directo: una fotografía representa el objeto pero no permite recuperar sus medidas; una doble proyección ortogonal sí. · Los tres problemas — representación, posición y medida — son el índice de casi todo el semestre; conviene anotarlos. · Pregunta a la sala: ¿se puede sacar la medida real de una pieza desde una foto tomada con el celular? ¿Por qué no?

## Slide 5
Asignatura
PCI 1119
Unidad
Capítulo 1 — Introducción
5
4 · GASPARD MONGE
Monge y el origen del método
Gaspard Monge (1746–1818), profesor en la escuela militar de Mézières.
Encargo: el desenfilado de una fortificación, resuelto por vía gráfica.
Reemplazó un cálculo aritmético largo por una doble proyección.
Fue declarado secreto militar unos quince años; se publicó en 1799.
Por eso la doble proyección ortogonal se llama sistema de Monge.
Área de imagen — esquema del desenfilado o retrato de Monge
Fig. 1.1 — Altura de muros que deja el interior fuera del alcance del fuego enemigo.
Notes: · Idea que debe quedar: el método nació de un problema de ingeniería concreto, no de una especulación teórica. · Contar la anécdota: había que calcular la altura de los muros para que ningún punto interior quedara expuesto al fuego enemigo; Monge lo resolvió gráficamente en una fracción del tiempo. · Remarcar el secreto militar: la solución era tan ventajosa que el ejército francés la clasificó cerca de quince años, hasta que Monge pudo enseñarla en la École Polytechnique. · La idea en una frase: proyectar sobre dos planos perpendiculares y abatir uno sobre el otro, para que las dos vistas queden en la misma hoja. · Pregunta a la sala: ¿qué gana un método gráfico frente a uno numérico cuando hay que decidir rápido en terreno?

## Slide 6
Asignatura
PCI 1119
Unidad
Capítulo 1 — Introducción
6
5 · LAS DIMENSIONES DEL ESPACIO
Dibujamos en 2D objetos que viven en 3D
Dimensión | Dónde ocurre | Datos para ubicar un punto
1D | La recta | Uno
2D | El plano: la hoja de papel | Dos
3D | El espacio de los objetos de ingeniería | Tres
Notes: · Idea que debe quedar: el problema de fondo del curso es que la hoja tiene dos dimensiones y el objeto tiene tres. · Siempre hay una dimensión que debe codificarse de algún modo: con una segunda vista, con una cota numérica o con un eje inclinado. · Adelantar que cada sistema del curso resuelve esa codificación de una manera distinta. · Pregunta a la sala: si les doy una sola vista de una pieza, ¿pueden fabricarla? ¿Qué información falta exactamente?

## Slide 7
Asignatura
PCI 1119
Unidad
Capítulo 1 — Introducción
7
6 · QUÉ ES PROYECTAR
Los cuatro elementos de toda proyección
Proyectar: hacer corresponder cada punto del objeto con un punto del plano del dibujo.
Punto de vista o centro de proyección: desde dónde se mira.
Objeto proyectado: qué se mira.
Plano de proyección: dónde se recoge la imagen.
Rayo proyectante: la recta que une cada punto con su imagen.
Área de imagen — esquema de los cuatro elementos
Fig. 1.2 — Punto de vista, objeto, plano de proyección y rayo proyectante.
Notes: · Idea que debe quedar: proyectar es una operación definida, no un dibujo a mano alzada; si se cambia uno de los cuatro elementos, cambia el resultado. · Ejemplo tangible: la sombra de un objeto sobre la pared, con el foco como punto de vista y los rayos de luz como rayos proyectantes. · Mostrar en el pizarrón cómo mover el punto de vista deforma la imagen sin tocar el objeto. · Pregunta a la sala: si acerco la ampolleta al objeto, ¿la sombra crece o se achica? ¿Por qué?

## Slide 8
Asignatura
PCI 1119
Unidad
Capítulo 1 — Introducción
8
7 · TIPOS DE PROYECCIÓN
Proyección cónica y proyección cilíndrica
Cónica o central
Punto de vista a distancia finita
Los rayos proyectantes convergen.
Es la perspectiva: da profundidad y realismo.
Deforma las medidas: lo lejano se ve menor.
Uso: arquitectura, presentación, renderizado.
Cilíndrica o paralela
Punto de vista en el infinito
Los rayos proyectantes son paralelos.
Conserva proporciones y paralelismos.
Pierde el efecto de profundidad.
Se subdivide en oblicua y ortogonal.
Notes: · Idea que debe quedar: el dibujo técnico usa casi exclusivamente la cilíndrica ortogonal, porque es la única que permite medir directamente sobre el dibujo. · Aclarar la subdivisión: oblicua con rayos inclinados, ortogonal con rayos perpendiculares al plano de proyección. · Advertencia importante: una proyección aislada pierde información; infinitos objetos distintos pueden dar la misma sombra. · De ahí sale la necesidad de dos o más proyecciones relacionadas entre sí, que es exactamente la idea de Monge. · Pregunta a la sala: ¿qué objetos distintos podrían proyectar el mismo círculo sobre la pared?

## Slide 9
Asignatura
PCI 1119
Unidad
Capítulo 1 — Introducción
9
8 · MAPA DEL CURSO
Los cuatro sistemas que veremos
01
Sistema diédrico
Doble proyección ortogonal: posición, verdadera magnitud y problemas métricos.
02
Proyección acotada
Una vista más la cota de cada punto; topografía y obras de tierra.
03
Proyección axonométrica
Una vista única con las tres dimensiones; la isometría es el caso más usado.
04
Sistema cónico
La perspectiva de punto de vista propio, para representación realista.
Notes: · Idea que debe quedar: los cuatro sistemas no compiten entre sí; cada uno responde a una pregunta distinta. · El diédrico es la columna vertebral del curso y ocupa la mayor parte del semestre. · Ejemplo de uso: la proyección acotada es la que ven en un plano de curvas de nivel o en un movimiento de tierras. · Pedirles que anoten este mapa: sirve para ubicarse cada vez que cambiemos de unidad. · Pregunta a la sala: ¿en qué sistema creen que está dibujado un plano de arquitectura de una vivienda?

## Slide 10
Asignatura
PCI 1119
Unidad
Capítulo 1 — Introducción
10
09
¿Y cómo se dibuja esto?
Ya sabemos qué es proyectar y qué sistemas existen; falta lo concreto
Notes: · Idea que debe quedar: hasta aquí construimos el marco conceptual; ahora viene la herramienta. · Anunciar los contenidos del Capítulo 2: punto, recta y plano como elementos básicos, y el manejo de escalas. · Recordar que sin escalas no hay dibujo medible: es lo que conecta la hoja con el objeto real. · Pregunta a la sala: ¿qué escala usarían para dibujar una pieza de 3 cm y qué escala para un terreno de 300 m?

## Slide 11
Asignatura
PCI 1119
Unidad
Capítulo 1 — Introducción
11
CIERRE DEL CAPÍTULO 1
Lo que hay que llevarse
El dibujo técnico es un lenguaje normalizado: su valor está en que admite una sola lectura.
La geometría descriptiva aporta la reversibilidad: del plano se reconstruye el objeto.
Una proyección aislada no basta; por eso Monge trabaja con dos vistas relacionadas.
Capítulo 2
Los elementos con que se construye cualquier dibujo: punto, recta y plano, más el manejo de escalas.
Para la próxima sesión
Traer lápiz HB y 2H, escuadras, compás, escalímetro y croquera; se usan desde la primera práctica.
Notes: · Idea que debe quedar: tres frases, no nueve; si recuerdan normalización, reversibilidad y dos vistas, la clase cumplió. · Cerrar el arco: partimos con un problema militar de 1765 y terminamos con el plano que van a dibujar el próximo martes. · Repetir el recordatorio de materiales; la sesión siguiente es práctica y sin instrumentos no se puede trabajar. · Pregunta a la sala: en una frase, ¿qué diferencia un dibujo técnico de un dibujo cualquiera?